## Slide 1: 机器人学 第五讲 逆向运动学与微分运动
中国科学院自动化研究所
徐 德 研究员
2019年10月11日

## Slide 2: 机器人正向运动学
上次课内容提要
  连杆变换矩阵
  机器人运动学
  球面坐标串联机器人正向运动学
  柱面坐标串联机器人正向运动学
  直角坐标串联机器人正向运动学
  平面并联机器人正向运动学
  空间并联机器人正向运动学
  移动机器人运动学与推算定位法

## Slide 3: 1 连杆变换矩阵
连杆参数：
  连杆长度：两个关节的关节轴线Ji与Ji+1的公垂线距离为连杆长度，记为ai。沿x轴移动距离
  连杆扭转角：由Ji与公垂线组成平面P，Ji+1与平面P的夹角为连杆扭转角，记为i。绕x轴转动的角度
  连杆偏移量：除第一和最后连杆外，中间的连杆的两个关节轴线Ji与Ji+1都有一条公垂线ai，一个关节的相邻两条公垂线ai与ai-1的距离为连杆偏移量，记为di。沿z轴移动距离
  关节角：关节Ji的相邻两条公垂线ai与ai-1在以Ji为法线的平面上的投影的夹角为关节角，记为i。绕z轴转动的角度
ai,i, di, i这组参数称为Denavit-Hartenberg(D-H)参数。

## Slide 4: 1 连杆变换矩阵
连杆坐标系：对于相邻两个连杆Ci和Ci+1，有三个关节Ji-1、 Ji和Ji+1。
  中间连杆Ci 坐标系的建立：
    原点Oi：取关节轴线Ji与Ji+1的公垂线与关节轴线的交点为坐标系原点。
    Zi轴：取Ji+1的方向为Zi轴方向。也用ie3表示。
    Xi轴：取公垂线指向Oi的方向为Xi轴方向。也用ie1表示。
    Yi轴：根据右手定则由Xi轴和Zi轴确定Yi轴的方向。也用ie2表示。
  第一连杆C1坐标系的建立：
    原点O1：取基坐标系原点为坐标系原点。
    Z1轴：取J1的方向为Z1轴方向。
    X1轴：X1轴方向任意选取。
    Y1轴：根据右手定则由X1轴和Z1轴确定Y1轴的方向。
  最后连杆Cn 坐标系的建立：最后一个连杆一般是抓手。
    原点On：取抓手末端中心点为坐标系原点。
    Zn轴：取抓手的朝向, 即指向被抓取物体的方向为Zn轴方向。
    Xn轴：取抓手一个指尖到另一个指尖的方向为Xn轴方向。
    Yn轴：根据右手定则由Xn轴和Zn轴确定Yn轴的方向。

## Slide 5: 1 连杆变换矩阵
连杆变换矩阵：Ci-1坐标系经过两次旋转和两次平移变换到Ci坐标系。
  第一次：以Zi-1轴为转轴，旋转i角度，使新的Xi-1轴与Xi轴同向。
  第二次：沿Zi-1轴平移di，使新的Oi-1移动到公垂线在与Ji的交点。
  第三次：沿新的Xi-1轴（ Xi轴）平移ai，使新的Oi-1移动到Oi 。
  第四次：以Xi轴为转轴，旋转i角度，使新的Zi-1轴与Zi轴同向。
1.1 原点Oi建立在关节轴线Ji+1上

## Slide 6: 1 连杆变换矩阵
Ji
Ji-1
Ji+1
Ci-1
Ci
Ci+1
di
ai-1
ai
i
i
P
i
i-1
i+1
Zi
Xi
Oi
Yi
Zi-1
Xi-1
Oi-1
Yi-1
1.1 原点Oi建立在关节轴线Ji+1上

## Slide 7: 1 连杆变换矩阵
连杆变换矩阵：Ci-1坐标系经过两次旋转和两次平移变换到Ci坐标系。
  第一次：沿Xi-1轴平移ai-1，将Oi-1移动到O’i-1 。
  第二次：以Xi -1轴为转轴，旋转i -1角度，使新的Zi-1轴与Zi轴同向。
  第三次：沿Zi轴平移di，使O’i-1移动Oi。
  第四次：以Zi轴为转轴，旋转i角度，使新的Xi-1轴与Xi轴同向。
1.2 原点Oi建立在关节轴线Ji上

## Slide 8: 1 连杆变换矩阵
Ji
Ji-1
Ji+1
Ci-1
Ci
Ci+1
di
ai-1
ai
i
i
P
i
i-1
i+1
Zi
Xi
Oi
Yi
Zi-1
Xi-1
Oi-1
Yi-1
1.2 原点Oi建立在关节轴线Ji上

## Slide 9: 2 机器人运动学
正向运动学：工业机器人有n个自由度, 各个连杆的D-H矩阵分别为 T1,T2,…,Tn，则机器人末端的位置和姿态为：
T= T1 T2 T3… Tn
由于坐标系的建立不是唯一的，不同的坐标系下D-H矩阵是不同的，末端位姿T不同。但对于相同的基坐标系，不同的D-H矩阵下的末端位姿T相同。
机器人末端相对于连杆Ci-1的位置和姿态为：
i-1T6= Ti Ti+1 … Tn

## Slide 10: 3 球面坐标串联关节机器人运动学
Unimation PUMA560机器人示意图与初始位置
确定机器人的初始位置
建立连杆坐标系
确定连杆参数
求取连杆变换矩阵
运动学方程，末端位姿
3.1 PUMA560机器人运动学
J1
J2
J3
J4
J5
J6

## Slide 11: 4 柱面坐标串联机器人运动学
SCARA型柱面坐标机器人的正向运动学
J1
J2
J3
J4
a1
a2
d3
O
O1
O2
O3
O
X
Y
Z
{A}
{A1}
{A2}
{A3}
O1
X1
Y1
Z1
O2
X2
Y2
Z2
O3
X3
Y3
Z3

## Slide 12: 5 直角坐标串联机器人运动学
X
Y
Z
{A}
O
X3
Y3
Z3
{A3}
O3
X4
Z4
Y4
{A4}
O4
Z5
Y5
X5
{A5}
O5
Z6
X6
Y6
{A6}
O6

## Slide 13: 6 平面并联机器人正向运动学
6.2 RPR平面3自由度并联机构
l3
l2
l1
P03
P02
P01, O
P13
P12
P11
Y
X
X1
Y1
O1
l1
P11
l3
l2
P03
P02
P01
P13
P12
Y
X
C1
C2
C3
末端位姿表示为:
末端点在基坐标系的位置为:
连杆长度约束方程:
利用数值方法进行求解，得到、px和py的近似解
可能有多解，取决于初始位姿

## Slide 14: 7 空间并联机器人正向运动学
7.1 Delta 结构4自由度并联机构
运动支链相对于上端底座平面的旋转角度记为i，主动转动副带动连杆俯仰的平面与XOZ平面的夹角记为i，P11~P14在基坐标系中的位置为：
Z1
l1
l2
l4
l3
l5
l6
l7
l8
P01
X
P04
P03
P11
P12
P13
P14
P02
Y
Z
O
P21
P22
P23
P24
Y1
X1
P21~P24在基坐标系中的位置为：
末端位姿
约束方程：

## Slide 15: 8 移动机器人运动学与推算定位
l
S1
S2
X
Y
O
Xm
Ym
Om
L

v1
v2
非完整形约束(non-holonomic constraints)：沿驱动轮轴线不能运动
运动学：采用线速度和角速度描述
推算定位：采用位置和方向角累积定位，误差累积
  通过两轮的速度对时间积分获得位置和方向角
  用里程计测出两轮微小位移计算位置和方向角
双轮差动驱动

## Slide 16: 机器人逆向运动学
本次课内容提要
  球面坐标串联机器人的逆向运动学
  柱面坐标串联机器人的逆向运动学
  直角坐标串联机器人的逆向运动学
  并联机器人的逆向运动学
  冗余自由度机器人的逆向运动学
  机器人的微分运动学

## Slide 17: 1 球面坐标串联机器人的逆向运动学
1.1 解析法求解PUMA560机器人的逆向运动学
已知PUMA560的连杆变换矩阵T1~T6。对相邻的连杆变换矩阵相乘，分别得到T2T3、T5T6、T4T5T6、T2T3T4T5T6。

## Slide 18: 1 球面坐标串联机器人的逆向运动学
1.1 解析法求解PUMA560机器人的逆向运动学
已知PUMA560的连杆变换矩阵T1~T6。对相邻的连杆变换矩阵相乘，分别得到T2T3、T5T6、T4T5T6、T2T3T4T5T6。

## Slide 19: 1.1 PUMA560机器人的逆向运动学
(1) 求1

## Slide 20: 1.1 PUMA560机器人的逆向运动学
(2) 求3
取平方和

## Slide 21: 1.1 PUMA560机器人的逆向运动学
(3) 求2
求解出sin(2+3)和cos(2+3)

## Slide 22: 1.1 PUMA560机器人的逆向运动学
(3) 求2
由于1和3各有两组解，所以2具有4组解。

## Slide 23: 1.1 PUMA560机器人的逆向运动学
(4) 求4
sin5>0时：
sin5<0时：

## Slide 24: 1.1 PUMA560机器人的逆向运动学
(4) 求4
当5＝0时，关节4绕J4旋转角度4和关节6绕J6旋转角度6等价为关节4绕J4旋转角度4+6。
sin5=0时：
当5＝0时，只能求解出4+6。此时，有无穷多组4、6构成同一位姿，即逆运动学求解会有无穷多组解。

## Slide 25: 1.1 PUMA560机器人的逆向运动学
(5) 求5和6

## Slide 26: 1.1 PUMA560机器人的逆向运动学
求取步骤
1  3  2  4  5和6
解的取值
1
11
12
3
31
32
21
22
23
24
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
55
56
57
58
61
62
63
64
65
66
67
68

## Slide 27: 1.2 投影法与解析法结合求解机器人的逆向运动学
YASKAWA K10机器人逆向运动学
a3
2+3
d1
d3
a2
2
a1
3
r
(Px, Py)
X
Y
r
r
d1
d3
a2
2
a1
3
a3
(1) 投影法求解1~ 3
前臂
后臂

## Slide 28: 1.2 投影法与解析法结合求解机器人的逆向运动学
YASKAWA K10机器人逆向运动学
a3
2+3
d1
d3
a2
2
a1
3
r
(Px, Py)
X
Y
r
r
d1
d3
a2
2
a1
3
a3
投影法求解1~ 3
解析法求解4~ 6
两个等式平方后相加
前臂
后臂

## Slide 29: 6自由度旋转关节机器人通用逆向运动学
Dinesh Manocha and John F. Canny, Efficient inverse kinematics for general 6R manipulators, IEEE Transactions on Robotics and Automation, Vol. 10, No. 5, pp. 648-657, 1994

## Slide 30: 2 柱面坐标串联机器人的逆向运动学
d3=pz
平方后相加
求解出cos1和sin1
两组解

## Slide 31: 3 直角坐标串联机器人的逆向运动学
利用由姿态矩阵转换为Z-Y-X欧拉角方法，求取旋转关节的关节角4～6
求解平移关节的位移量

## Slide 32: 4 并联机器人的逆向运动学
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P10
P20
P30
P40
P50
P60
O1
Y1
X1
Z1
O0
Y0
X0
Z0
P10~P60位置固定，为已知量
给定末端在基坐标系的位姿，则可以计算出P1~P6点在基坐标系中的位置
计算Pi点与Pi0点之间的距离，即连杆i的杆长li, i=1~6
4.1 平移关节并联机器人的逆向运动学
连杆i的杆长
Stewart结构并联机器人

## Slide 33: 并联机器人的逆向运动学
4.1 平移关节并联机器人的逆向运动学
l6
X1
Y1
Z1
O1
l5
l4
l3
l2
l1
2d
连杆运动增量与末端坐标系位姿参数变化量之间的关系：
绕X1、Y1、Z1轴旋转角为、、
2-2-2正交结构

## Slide 34: 4 并联机器人的逆向运动学
4.2 旋转关节并联机器人的逆向运动学
关节转角
由动平台位姿计算端点P21~P23在基坐标系中的位置。各条运动支链：
l1
P01, O
Y
X
O1
Y1
l2
l4
l5
l6
P02
P03
P13
P23
P12
P22
P21
P11
l3
X1
RRR平面并联机器人

## Slide 35: 4 并联机器人的逆向运动学
4.2 旋转关节并联机器人的逆向运动学
由定动平台位姿计算端点P21~P24在基坐标系中的位置。
第i条支链绕基坐标系Z轴旋转i角度，则P0i位于新X轴，P1i位于新XOZ平面。
将P2i投影到新的XOZ平面
Z1
l1
l2
l4
l3
l5
l6
l7
l8
P01
X
P04
P03
P11
P12
P13
P14
P02
Y
Z
O
P21
P22
P23
P24
Y1
X1
X
Y
O
Z
P0i
P1i
P2i
P2i
i
lj
lj+1
lj+1
Delta并联机器人

## Slide 36: 4 并联机器人的逆向运动学
4.2 旋转关节并联机器人的逆向运动学
由定动平台位姿计算端点P21~P24在基坐标系中的位置
第i条支链绕基坐标系Z轴旋转i角度，则P0i位于新X轴，P1i位于新XOZ平面
将P2i投影到新的XOZ平面
利用P0i和P2i的坐标，计算直线P0iP2i与X轴的夹角XP0iP2i
P0i、P2i和P1i构成三角形，三条边的边长已知，三角形的三个夹角都可以计算出来。计算P2iP0iP1i
i=XP0iP2i-P2iP0iP1i
Z1
l1
l2
l4
l3
l5
l6
l7
l8
P01
X
P04
P03
P11
P12
P13
P14
P02
Y
Z
O
P21
P22
P23
P24
Y1
X1
X
Y
O
Z
P0i
P1i
P2i
P2i
i
lj
lj+1
lj+1
Delta并联机器人

## Slide 37: 5 冗余自由度机器人的逆向运动学
5.1 自由度分配：移动操作手
马博军，方勇纯，张雪波，具有冗余自由度的移动操作臂逆运动学分析，控制工程，Vol. 15，No. 5，pp. 614-618, 2008

## Slide 38: 5 冗余自由度机器人的逆向运动学
5.2 优化求解：7自由度机械臂
阳方平，李洪谊，王越超，陈鹏，王雪竹，一种求解冗余机械臂逆运动学的优化方法，机器人，Vol. 34，No. 1，pp. 17-21, 31, 2012
进行奇异分解

## Slide 39: 5 冗余自由度机器人的逆向运动学
5.3 约束求解：7自由度机械臂
付西光，颜国正，鄢波，于莲芝，七自由度相贯焊缝检测机器人运动学逆解，上海交通大学学报，Vol. 38，No. 8，pp. 1321-1323, 1327, 2004
将杆件5始终设置成垂直状态：
将控制位置的2、3、4关节与控制姿态的5、6、7关节独立出来，进而简化关节角度求逆的复杂性

## Slide 40: 6 机器人的微分运动
微分平移与微分旋转
  对于已知坐标系{T}，微分变换既可以表示为基坐标系下变换，又可以表示为联体坐标系下的变换。
基坐标系下的微分变换

## Slide 41: 6 机器人的微分运动
基坐标系下的微分变换（续）

## Slide 42: 6 机器人的微分运动
联体坐标系下的微分变换
同理可得

## Slide 43: 6 机器人的微分运动
微分运动的等价变换：即联体坐标系下的微分变换与基坐标系下的微分变换的关系。

## Slide 44: 6 机器人的微分运动
用T-1乘以上式，有：
由矢量相乘的性质 ，有：

## Slide 45: 6 机器人的微分运动
将{Td, T}与{d, }的关系用矩阵表示为：

## Slide 46: 6 机器人的微分运动
微分运动的性质：

## Slide 47: 6 机器人的微分运动
微分运动的性质：

## Slide 48: 6 机器人的微分运动
微分运动的性质：
在忽略高次项的前提下，微分变换与次序无关。即微分变换具有无序性。

## Slide 49: 6 机器人的微分运动
例题：已知坐标系{A}和对基坐标系的微分平移与微分旋转分别为：
求微分变换dA以及对坐标系{A}
的等价微分平移和微分旋转。
解：
n o a p

## Slide 50: 习题
习题1：推导图1所示6自由度机器人的运动学方程，并求解其逆向运动学。
习题2：推导图2所示5自由度机器人的运动学方程，并求解其逆向运动学。
Xw
Yw
Zw
Xe
Ye
Ze
d1
d2
d3
a3
4
d5
d6
{A}
{Ae}
5
6
Ow
J4
J5
J6
Xw
Yw
Zw
Ye
Ze
Xe
d1
d2
d3
a3
4
d5
a6
{A}
{Ae}
5
Ow
J4
J5
O3、O4
图1
图2

## Slide 51: THANK YOU