## Slide 1: 机器人学 第四讲 正向运动学
中国科学院自动化研究所
徐 德 研究员
2019年9月29日

## Slide 2: 位置与姿态的表示
上次课内容提要
  基本概念：自由度，机动度
  位置与姿态的表示：
  坐标变换：平移、旋转变换
  齐次坐标变换
  机器人运动姿态与位置的描述
  通用旋转变换

## Slide 3: 坐标变换：平移、旋转变换
平移变换
旋转变换
联体坐标
T= T1 T2 T3
“右乘联体左乘基”
变换顺序：纯平移变换与变换次序无关

## Slide 4: 齐次坐标变换
平移齐次坐标变换
旋转齐次坐标变换

## Slide 5: 机器人运动姿态与位置的描述
机器人运动姿态描述
  欧拉(Euler)角表示：先绕z轴旋转，再绕新的y轴(y)旋转，再绕新的z轴(z )旋转，以此表示所有的姿态。
  横滚(roll)、俯仰(pitch)和偏转(yaw)角表示：先绕z轴旋转，再绕新的y轴(y)旋转，再绕新的x轴(x )旋转，以此表示所有的姿态。
机器人位置的描述
  柱面坐标表示位置：先沿基坐标系的x轴平移r，再绕基坐标系的z轴旋转，再沿基坐标系的z轴平移z。
  球面坐标表示位置：先沿基坐标系的z轴平移r，再绕基坐标系的y轴旋转，再沿基坐标系的z轴旋转。

## Slide 6: 通用旋转变换
其中， vers=1-cos
四元数与通用旋转变换

## Slide 7: 机器人正向运动学
本次课内容提要
  连杆变换矩阵
  机器人运动学
  球面坐标串联机器人正向运动学
  柱面坐标串联机器人正向运动学
  直角坐标串联机器人正向运动学
  平面并联机器人正向运动学
  空间并联机器人正向运动学
  移动机器人运动学与推算定位法(Dead Reckoning)

## Slide 8: 1 连杆变换矩阵
连杆描述：
  关节与连杆：工业机器人由若干运动副和杆件连接而成，这些杆件称为连杆，连接相邻两个连杆的运动副称为关节。
多自由度关节可以看成多个单自由度关节与长度为零的连杆构成。单自由度关节分为平移关节和旋转关节。

## Slide 9: 1 连杆变换矩阵
关节轴线：设第i个关节的轴线为Ji。旋转：转动轴中心线
平移：移动方向中心线
连杆参数：
  连杆长度：两个关节的关节轴线Ji与Ji+1的公垂线距离为连杆长度，记为ai。
  连杆扭转角：由Ji与公垂线组成平面P，Ji+1与平面P的夹角为连杆扭转角，记为i。
  连杆偏移量：除第一和最后连杆外，中间的连杆的两个关节轴线Ji与Ji+1都有一条公垂线ai，一个关节的相邻两条公垂线ai与ai-1的距离为连杆偏移量，记为di。
  关节角：关节Ji的相邻两条公垂线ai与ai-1在以Ji为法线的平面上的投影的夹角为关节角，记为i。
(ai, i, di, i)这组参数称为Denavit-Hartenberg(D-H)参数。

## Slide 10: 1 连杆变换矩阵
Ji
Ji-1
Ji+1
Ci-1
Ci
Ci+1
di
ai-1
ai
i
i
P
i
i-1
i+1

## Slide 11: 1 连杆变换矩阵
连杆坐标系：对于相邻两个连杆Ci和Ci+1，有三个关节Ji-1、 Ji和Ji+1。
  中间连杆Ci 坐标系的建立：
    原点Oi：取关节轴线Ji与Ji+1的公垂线与关节轴线的交点为坐标系原点。
    Zi轴：取Ji+1的方向为Zi轴方向。也用ie3表示。
    Xi轴：取公垂线指向Oi的方向为Xi轴方向。也用ie1表示。
    Yi轴：根据右手定则由Xi轴和Zi轴确定Yi轴的方向。也用ie2表示。
  第一连杆C1坐标系的建立：
    原点O1：取基坐标系原点为坐标系原点。
    Z1轴：取J1的方向为Z1轴方向。
    X1轴：X1轴方向任意选取。
    Y1轴：根据右手定则由X1轴和Z1轴确定Y1轴的方向。
  最后连杆Cn 坐标系的建立：最后一个连杆一般是抓手。
    原点On：取抓手末端中心点为坐标系原点。
    Zn轴：取抓手的朝向, 即指向被抓取物体的方向为Zn轴方向。
    Xn轴：取抓手一个指尖到另一个指尖的方向为Xn轴方向。
    Yn轴：根据右手定则由Xn轴和Zn轴确定Yn轴的方向。

## Slide 12: 1 连杆变换矩阵
Ji
Ji-1
Ji+1
Ci-1
Ci
Ci+1
di
ai-1
ai
i
i
P
i
i-1
i+1
Zi
Xi
Oi
Yi
Zi-1
Xi-1
Oi-1
Yi-1
1.1 原点Oi建立在关节轴线Ji+1上

## Slide 13: 1 连杆变换矩阵
连杆变换矩阵：Ci-1坐标系经过两次旋转和两次平移可以变换到Ci坐标系。
  第一次：以Zi-1轴为转轴，旋转i角度，使新的Xi-1轴与Xi轴同向。
  第二次：沿Zi-1轴平移di，使新的Oi-1移动到关节轴线Ji与Ji+1的公垂线在与Ji的交点。
  第三次：沿新的Xi-1轴（ Xi轴）平移ai，使新的Oi-1移动到Oi 。
  第四次：以Xi轴为转轴，旋转i角度，使新的Zi-1轴与Zi轴同向。
至此，坐标系Oi-1Xi-1Yi-1Zi-1与坐标系OiXiYiZi已经完全重合。这种关系可以用连杆Ci-1到连杆Ci的4个齐次变换来描述。
1.1 原点Oi建立在关节轴线Ji+1上

## Slide 14: 1 连杆变换矩阵
Ji
Ji-1
Ji+1
Ci-1
Ci
Ci+1
di
ai-1
ai
i
i
P
i
i-1
i+1
Zi
Xi
Oi
Yi
Zi-1
Xi-1
Oi-1
Yi-1
1.1 原点Oi建立在关节轴线Ji+1上
坐标系变换过程

## Slide 15: 1 连杆变换矩阵
连杆变换矩阵：Ci-1坐标系经过两次旋转和两次平移可变换到Ci坐标系。
  用连杆Ci-1到连杆Ci的4个齐次变换相乘，得到总的变换矩阵。该矩阵又称为D-H矩阵，即为连杆变换矩阵：
1.1 原点Oi建立在关节轴线Ji+1上

## Slide 16: 1 连杆变换矩阵
Ji
Ji-1
Ji+1
Ci-1
Ci
Ci+1
di
ai-1
ai
i
i
P
i
i-1
i+1
Zi
Xi
Oi
Yi
Zi-1
Xi-1
Oi-1
Yi-1
1.2 原点Oi建立在关节轴线Ji上

## Slide 17: 1 连杆变换矩阵
连杆变换矩阵：Ci-1坐标系经过两次旋转和两次平移可以变换到Ci坐标系。
  第一次：沿Xi-1轴平移ai-1，将Oi-1移动到O’i-1 。
  第二次：以Xi -1轴为转轴，旋转i -1角度，使新的Zi-1轴与Zi轴同向。
  第三次：沿Zi轴平移di，使O’i-1移动Oi。
  第四次：以Zi轴为转轴，旋转i角度，使新的Xi-1轴与Xi轴同向。
1.2 原点Oi建立在关节轴线Ji上

## Slide 18: 1 连杆变换矩阵
Ji
Ji-1
Ji+1
Ci-1
Ci
Ci+1
di
ai-1
ai
i
i
P
i
i-1
i+1
Zi
Xi
Oi
Yi
Zi-1
Xi-1
Oi-1
Yi-1
1.2 原点Oi建立在关节轴线Ji上
坐标系变换过程

## Slide 19: 1 连杆变换矩阵
  至此，坐标系Oi-1Xi-1Yi-1Zi-1与坐标系OiXiYiZi已经完全重合。这种关系可以用连杆Ci-1到连杆Ci的4个齐次变换来描述。总的变换矩阵(D-H矩阵)为：
1.2 原点Oi建立在关节轴线Ji上

## Slide 20: 2 机器人运动学
关节空间：有n个自由度的工业机器人所有连杆的位置和姿态，可以用一组关节变量(di或i)来描述。这组变量通常称为关节矢量或关节坐标，由这些矢量描述的空间称为关节空间。
正向运动学：关节空间末端笛卡儿空间，单射
逆向运动学：末端笛卡儿空间关节空间，复射
不同的关节空间，相同的末端笛卡儿空间
关节空间与末端笛卡儿空间映射关系

## Slide 21: 2 机器人运动学
正向运动学：工业机器人有n个自由度, 各个连杆的D-H矩阵分别为 T1,T2,…,Tn，则机器人末端的位置和姿态为：
T= T1 T2 T3… Tn
由于坐标系的建立不是唯一的，不同的坐标系下D-H矩阵是不同的，末端位姿T不同。但对于相同的基坐标系，不同的D-H矩阵下的末端位姿T相同。
机器人末端相对于连杆Ci-1的位置和姿态为：
i-1T6= Ti Ti+1 … Tn

## Slide 22: 3 球面坐标串联关节机器人运动学
Unimation PUMA560机器人示意图与初始位置
机器人的初始位置:
(1) 取大臂处于某一朝向时，作为腰关节的初始位置。
(2) 大臂处在水平位置时，作为肩关节的初始位置。
(3) 小臂处在下垂位置，关节轴线J4与J1平行时，作为肘关节的初始位置。
(4) 关节轴线J5与J3平行时，作为腕扭转关节的初始位置。
(5) 关节轴线J6与J4平行时，作为腕弯曲关节的初始位置。
(6) 抓手两个指尖的连线与大臂平行时，作为腕旋关节的初始位置。
3.1 PUMA560机器人运动学
J1
J2
J3
J4
J5
J6

## Slide 23: 3.1 PUMA560机器人运动学
Unimation PUMA560机器人示意图与坐标系
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J1
J2
J3
J4
J5
J6
d2
a2
a3
d4
Z
Y
X
Z1
Y1
X1
O2
Z2
Y2
X2
Z3
Y3
X3
Z4
Y4
X4
Z5, Z6
Y5, Y6
X5, X6
O, O1
O4~O6
O
O2
O1
O5, O6
O3
O4
O3
{A1}
{A2}
{A3}
{A4}
{A5}{A6}
{A}

## Slide 24: 3.1 PUMA560机器人运动学
建立坐标系：
  O、 O1取同一点，Z方向为向上，Y、Z1方向为J2方向， Y1方向为向下。
  O2取在J3轴，取连杆2与J3轴的交点， Z2方向为J3方向， X2方向取J2与J3的公垂线指向O2的方向。
  O3、 O4、 O5、 O6取同一点， O3、 O5、 O6坐标系相同。 Z3方向为J4方向， Y3方向为J5的反方向。 Z4方向为J5方向，Y4方向为J4的方向。
连杆参数：
连杆 | 关节角i | 扭转角i | 连杆长度ai | 连杆偏移量di
1 | 1 | -90° | 0 | 0
2 | 2 | 0° | a2 | d2
3 | 3 | -90° | a3 | 0
4 | 4 | 90° | 0 | d4
5 | 5 | -90° | 0 | 0
6 | 6 | 0° | 0 | 0

## Slide 25: 3.1 PUMA560机器人运动学
写出各个连杆的变换矩阵(D-H矩阵) ：
机器人末端位姿：

## Slide 26: 3.2 Yaskawa K10机器人运动学
机器人关节
关节1
关节2
关节3
关节4
关节5
关节6

## Slide 27: 3.2 Yaskawa K10机器人运动学
建立坐标系
Z1
Y1
X1
O1
Z0
X0
Y0
O0
a3
O1
O2
O3、O4、O5
O6
d1
d3
a2
d6
Z2
Y2
X2
O2
X3
Y3
Z3
O3
Z4
Y4
X4
O4
X5
Y5
Z5
O5
X6
Y6
Z6
O6
O0
a1
{A}
{A1}
{A2}
{A3}
{A4}
{A5}
{A6}
YASKAWA K10工业机器人结构与坐标系

## Slide 28: 3.2 Yaskawa K10机器人运动学
写出各个连杆的变换矩阵
机器人末端位姿：

## Slide 29: 4 柱面坐标串联机器人运动学
SCARA型柱面坐标机器人的正向运动学
J1
J2
J3
J4
a1
a2
d3
O
O1
O2
O3
O
X
Y
Z
{A}
{A1}
{A2}
{A3}
O1
X1
Y1
Z1
O2
X2
Y2
Z2
O3
X3
Y3
Z3

## Slide 30: 5 直角坐标串联机器人运动学
X
Y
Z
{A}
O
X3
Y3
Z3
{A3}
O3
X4
Z4
Y4
{A4}
O4
Z5
Y5
X5
{A5}
O5
Z6
X6
Y6
{A6}
O6

## Slide 31: 5 直角坐标串联机器人运动学

## Slide 32: 6 平面并联机器人正向运动学
l1
X
Y
O
Y1
X1
O1
l2
A
B
C
D
a1
a2
6.1 平面2自由度并联机构
l1
X
Y
O
Y1
X1
O1
l2
A
B
C
D
a1
a2
l3
该机器人末端只有两个自由度，一个为沿X轴的平移自由度，另一个为旋转自由度

## Slide 33: 6 平面并联机器人正向运动学
6.2 RPR平面3自由度并联机构
l3
l2
l1
P03
P02
P01, O
P13
P12
P11
Y
X
X1
Y1
O1
l1
P11
l3
l2
P03
P02
P01
P13
P12
Y
X
C1
C2
C3
末端位姿表示为:
末端点在基坐标系的位置为:
连杆长度约束方程:
利用数值方法进行求解，得到、px和py的近似解
可能有多解，取决于初始位姿

## Slide 34: 6 平面并联机器人正向运动学
6.3 RRR平面3自由度并联机构
P01~P03已知，旋转角度1~3已知，l1~l6已知
计算出P11~P13的位置
按照6.2的RPR方法计算P21~P23的位置
l1
P01, O
Y
X
O1
Y1
l2
l4
l5
l6
P02
P03
P13
P23
P12
P22
P21
P11
l3
X1

## Slide 35: 7 空间并联机器人正向运动学
7.1 Delta 结构4自由度并联机构
运动支链相对于上端底座平面的旋转角度记为i，主动转动副带动连杆俯仰的平面与XOZ平面的夹角记为i，P11~P14在基坐标系中的位置为：
Z1
l1
l2
l4
l3
l5
l6
l7
l8
P01
X
P04
P03
P11
P12
P13
P14
P02
Y
Z
O
P21
P22
P23
P24
Y1
X1
P21~P24在基坐标系中的位置为：
末端位姿
约束方程：

## Slide 36: 7 空间并联机器人正向运动学
7.2 Steward结构6自由度并联机构
P11~P16在基坐标系中的位置为：
末端位姿表示为：
约束方程：
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P01
P06
P02
P03
P04
P05
O
X
Y
Z
O1
X1
Y1
Z1
l1
l2
l3
l4
l5
l6

## Slide 37: 7 空间并联机器人正向运动学
7.3 正交结构6自由度并联机构
2-2-2正交结构末端坐标系位姿参数变化量与连杆运动增量之间的关系：
l6
X1
Y1
Z1
O1
l5
l4
l3
l2
l1
2d
绕X1、Y1、Z1轴旋转角为、、

## Slide 38: 8 移动机器人运动学与推算定位
l
S1
S2
X
Y
O
Xm
Ym
Om
L

v1
v2
非完整性约束(non-holonomic constraints)：沿驱动轮轴线不能运动
运动学：采用线速度和角速度描述
推算定位：采用位置和方向角累积定位，误差累积
  通过两轮的速度对时间积分获得位置和方向角
  用里程计测出两轮微小位移计算位置和方向角
双轮差动驱动

## Slide 39: 8 移动机器人运动学与推算定位法
基于轨迹的运动学模型
O
X
Y
W1
W2
W3
l
d
Y1
X1
O1

## Slide 40: 基于轨迹的运动学模型
直线运动

## Slide 41: 基于轨迹的运动学模型
圆弧运动
X1
O2
Y2
X2
O1
Y1
d
l
W1
W2
r

S1
S2
转动中心O2在W1的外侧时的运动示意图

## Slide 42: 基于轨迹的运动学模型
圆弧运动
转动中心O2在W2的外侧时的运动示意图
X1
O2
Y2
X2
O1
Y1
d
l
W1
W2
r

S1
S2

## Slide 43: 基于轨迹的运动学模型
圆弧运动
转动中心O2在W1和W2之间时的运动示意图
X1
O2
Y2
X2
O1
Y1
d
l
W1
W2
r

S1
S2

## Slide 44: 基于轨迹的运动学模型
定义：r为W1的圆弧轨迹与X2轴交点的横坐标，为W1的圆弧轨迹的圆心角，则T1M可以表示为：
r和由两轮的里程信息直接求取，精度提高，但抗干扰能力低。
只要准确获得r和，即可准确的获得移动机器人的位姿。

## Slide 45: 基于轨迹的运动学模型的应用
驱动电机
驱动轮
编码器1
编码器2
编码器4
编码器3
导向轮
三轮式移动机器人运动系统示意图
l
O1
d
h
测量轮
平衡轮
O
X
Y
X1
Y1

## Slide 46: 基于轨迹的运动学模型的应用
编码器1
编码器2
编码器3
编码器4
获得6组r和：
4个不同的r值
6个不同的 值
几何关系
信息融合
获得准确的r和

## Slide 47: 仿真结果
三轮式移动机器人参数：l=600mm, d=400mm, h=800mm. O1的参考轨迹为圆, 圆心为(4000mm, 4000mm), 半径为2000mm。增加方差0.2的零均值随机噪声

## Slide 48: An Improved Dead Reckoning Method for Mobile Robot with Redundant Odometry Information
De Xu, Min Tan, Gang Chen
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190, P.R.C.
具有冗余里程信息的移动机器人定位

## Slide 49: THANK YOU